| OPRACOWANIE: NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA NATALIA BALCERZAK ul. Do Studzienki 63/8, 80-227 Gdańsk, tel:509 262 076, biuro@nbarchitekci.pl |
| --- |
| ZAMÓWIENIE: | PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWÓCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁE PODSTAWOWEJ IM. PROF. ROMANA KOBENDZY W ŁYNIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| PROJEKT: | BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁYNA 26, 13-100 NIDZICA, DZ. NR 64, OBRĘB 0012, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5, POWIAT NIDZICKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
| ADRES: | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. ROMANA KOBENDZY W ŁYNIE ŁYNA 26 13-100 NIDZICA |
| ZAMAWIAJĄCY: | GMINA NIDZICA UL. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA |
| INWESTOR: | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. ROMANA KOBENDZY W ŁYNIE ŁYNA 26 13-100 NIDZICA |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY |
| KAT.OB. BUDOWLANEGO | IX |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA |
| OPRACOWAŁA: | dr inż. arch. Natalia Balcerzak uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | 428/POKK/2011 |  |

MARZEC 2022

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

* DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA (ZAŁĄCZNIKI)			str.

* PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU					str.

* PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					str.

składający się z:

* ARCHITEKTURA

- SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Oświadczenia projektantów, kopie uprawnień i przynależności do izb

(Znajdują się w części „dokumentacja formalno – prawna”)				str.

- BIOZ 										str.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.Podstawa opracowania								str.

2.Przedmiot inwestycji									str.

3.Zakres opracowania									str.

4.Lokalizacja, istniejący stan zagospodarowania terenu					str.

5.Etapowanie inwestycji								str.

6.Projektowane zagospodarowanie działki						str.

7.Bilans terenu wg MPZP								str.

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku 					str.

9.Charakterystyka istniejących i przewidywanych zagrożeń				str.

10.Warunki gruntowo-wodne								str.

II. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 						str.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA								str.

A01     Sytuacja 										1:500

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- zlecenie Zamawiającego tj.: Gminy Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica – umowa na   wykonanie prac projektowych

- wytyczne Zamawiającego

- mapa do celów informacyjnych w skali 1:500

- wydane decyzje i uzgodnienia

- obowiązujące przepisy i normy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dostosowania dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie, 13-100 Nidzica, dz. nr 64 i 65, obręb 0012, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat Nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, do aktualnych przepisów tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja dotyczy dostosowania dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie, 13-100 Nidzica, dz. nr 64 i 65, obręb 0012, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat Nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja składa się z opisu zagospodarowania terenu,  gdyż samo zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie oraz z projektu architektoniczno-budowlanego wraz z ekspertyzą techniczną.

4. Lokalizacja, istniejący stan zagospodarowania terenu oraz stan budynku istniejącego.

Teren wykonywanych prac zlokalizowany jest w Łynie, 13-100 Nidzica, dz. nr 64 i 65, obręb 0012, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Od strony południowej zlokalizowana jest droga dojazdowa do działki, a od północnej droga wewnętrzna pożarowa.

4.1 Istniejące stan zagospodarowania

Na działce zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa im. Prof. Romana Kobendzy.

Obiekt składa się z dwóch części połączonych łącznikiem. Część szkoły, w której zlokalizowane są przedmiotowe oddziały przedszkolne posiada łącznie 2 kondygnacje naziemne, z czego 1 kondygnacja jest poddaszem użytkowym. W pozostałych 2 częściach obiektu zmian nie przywiduje się.

Kategoria obiektu budowlanego – IX – budynku nauki i oświaty oraz budynki szkolne i przedszkolne

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

Obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne i zewnętrzne (1 od strony południowej) oraz w gaśnice.

Budynek jak i jego otoczenie przystosowany jest do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Istniejący budynek szkoły, biorąc pod uwagę jego stan techniczny nadaje się do adaptacji na oddziały przedszkolne, co potwierdza sporządzona ekspertyza techniczna budynku.

4.2 Stan budynku istniejącego

Stan istniejącego budynku szkoły określa się jako dobry.

Fundamenty istniejące, wykonane jako ławy żelbetowe warstwowe. Konstrukcja budynku murowana, z cegieł ceramicznych pełnych – ściany zewnętrzne oraz cegieł ceramicznych szczelinowych o gr. 25 cm.

Stropy wykonane z płyt zbrojonych żelbetowych. Ściany wewnętrzne o grubości 24 i 38 cm, wykonane z cegły ceramicznej.

Oddziały przedszkole użytkowane są obecnie przez około 50 osób (przy maksymalnym obłożeniu)

Z czego:

- do 25 osób w I oddziale

- do 25 osób w II oddziale

4.3 Projektowane zagospodarowanie działki

Planuje się wykonanie dla każdego z oddziałów rampy o parametrach wymaganych dla ramp przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Rampa zakończona będzie chodnikiem istniejącym. Pozostały zakres zagospodarowania działki nie zmieni się.

5. Etapowanie inwestycji

Realizacja inwestycji jest planowana jako jednoetapowa.

6. Projektowane zagospodarowanie działki

Planowane działania nie wpłyną na zagospodarowanie działki nr 64 i 65. Nie planuje się zmiany zagospodarowania terenu. Jedynie  na terenie projektuje się przy budynku dwie pochylnie na osób niepełnosprawnych, wykorzystując istniejące powierzchnie utwardzone, jako  chodniki i dojścia.

6.1 Układ komunikacyjny

Teren inwestycji jest dostępny z dróg od strony południowej oraz północnej. Wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę tj. istniejącą drogę dojazdową, drogę wewnętrzną pożarową oraz chodniki.

6.2 Ukształtowanie terenu

Planowane działania nie wpływają na istniejące ukształtowanie terenu

6.3 Instalacje istniejące

- sieć i instalacja elektroenergetyczna

- sieć i instalacja teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

- instalacja wodociągowa

- sieć grzewcza

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku

Dane budynku:

Powierzchnia zabudowy całkowita: ok. 1070 m²

Powierzchnia zabudowy części opracowywanej: ok. 390 m2

Powierzchnia wewnętrzna części opracowywanej: 147,28 m²

Kubatura budynku: ok. 9900 m³

Wysokość budynku:

część I (opracowywana) - 8m

łącznik - 3m

pozostała część budynku - do 10m

Ilość kondygnacji podziemnych: 0

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Odległość od obiektów sąsiednich:

Budynek szkoły oddalony jest od innych budynków na odległość co najmniej 8m – co stanowi odległość bezpieczną zgodnie z par. 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Od strony południowej odległość do sąsiadującego budynku wynosi około 16m.

Od strony wschodniej budynek styka się z sąsiednim budynkiem. Jednakże jest to część budynku nie będąca przedmiotem opracowania. Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w przeciwległej części budynku szkoły.

Od strony zachodniej odległość do sąsiadującego budynku wynosi około 40m.

Od strony północnej odległość do sąsiadującego budynku wynosi około 37m.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach :

Budynek klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi – obciążenia ogniowego nie wyznacza się.

Budynek po przebudowie będzie spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal w którym są prowadzone oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej:

§5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Dopuszcza się prowadzenie oddziałów przedszkolnych albo przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 2, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub w jego części(…)”

- Projektowane oddziały przedszkolne projektuje się na pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku Szkoły Podstawowe im. Prof. Romana Kobendzy. Zatem warunek jest spełniony w tym zakresie.

§5 pkt.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

Odniesienie do §4 pkt.2,3,5 oraz pkt 7-10

„Lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia oddziału lub przedszkola”

- Projektowane oddziały przedszkolne po przebudowie będą stanowić zwarty zespół pomieszczeń tj. sal oddziałów, korytarza, przeznaczonego również dla zabawy.

Oddziały przedszkolne są zaprojektowane na pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku szkoły. Zatem warunek jest spełniony.

„Lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;”

- Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia oddziałów przedszkolnych będą wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Zatem warunek jest spełniony.

„ Przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:

- 20m lub

- 40m – w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku”

Do wyjścia ewakuacyjnego istniejącego :

- Przejście ewakuacyjne wynosi 10,66 m  z oddziału nr 1

- Przejście ewakuacyjne wynosi 12,38 m z oddziału nr 2

Ponadto każdy oddział posiadać będzie wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku. Wyjście umożliwi rampa o parametrach stawianych rampom dla osób niepełnosprawnych.

„ Lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim – inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9m.”

- Każdy z projektowanych lokali będzie posiadać dwa wyjścia, tj. dwoje drzwi oddalonych od siebie o 5m, które będą służyć celom ewakuacji. Jedne z drzwi będą prowadzić bezpośrednio na zewnętrz budynku poprzez rampę  przeznaczoną również dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz również posiadać będzie drzwi o odporności ogniowej EI30.  Zatem warunek jest spełniony.

„Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

- Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące;

- wszystkie elementy wyposażenia i wystroju  oddziałów przedszkolnych będą wykonane z materiałów trudno zapalnych oraz nie dymiących, w przypadku wystąpienia pożaru. Zatem warunek jest spełniony.

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

- Nie projektuje się montażu sufitów podwieszonych, zatem to zagrożenie nie wystąpi i warunek jest spełniony.

„W strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne, ani lokale, w których jest sprawowana opieka na dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (…).”

- W projektowanej przestrzeni, w której wydziela się 2 oddziały przedszkolne, nie ma innych lokali przeznaczonych na cele opieki na dziećmi. Wydzielona przestrzeń stanowić będzie zwarty zespół 2 oddziałów z korytarzem; Zatem warunek jest spełniony.

„W lokalu i na drogach z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w szczególności nie występują z tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi”

- W projektowanej przestrzeni spełnione są wymagania właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w szczególności długość dojść ewakuacyjnych, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, jak i klasy odporności dla poszczególnych przegród. Ponadto obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne oraz gaśnice. Budynek szkoły nie posiada warunków, które byłby podstawą do uznania go za zagrażający życiu ludzi.  Zatem warunek jest spełniony.

„Drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują”

- W projektowanej przestrzeni oddziałów przedszkolnych drogi ewakuacyjne będą o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15, a ściany i drzwi oddzielające korytarz oddziałów przedszkolnych od drogi ewakuacyjnej będą o odporności ogniowej EI 30. Zatem warunek jest spełniony.

§5 pkt 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Lokal jest oddzielony od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, w których otwory mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i są wyposażone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru;”

- Lokal po przebudowie będzie oddzielony od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej EI30, a drzwi umiejscowione w tych przegrodach również będą o odporności ogniowej EI30. Drzwi wyposażone będą w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w trakcie pożaru. Zatem warunek jest spełniony.

§5 pkt 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Pomieszczenia lokalu, w których mogą przebywać dzieci, z wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z pomieszczenia, a drugim – inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyprowadzenie dzieci na zewnątrz budynku, z zastrzeżeniem pkt 4;”

- Każdy z projektowanych lokali będzie posiadać dwa wyjścia, tj. dwoje drzwi oddalonych od siebie o 5m, które będą służyć celom ewakuacji. . Korytarz również posiadać będzie drzwi o odporności ogniowej EI30.  Zatem warunek jest spełniony.

§5 pkt 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Pomieszczenia, w których może przebywać więcej niż 30 osób, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, prowadzące bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku drzwiami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia:

a) o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m i wysokości co najmniej 2 m lub

b) drzwiami dwuskrzydłowymi o wysokości co najmniej 2 m posiadającymi nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m

– przy czym dopuszcza się, aby jedno z wyjść stanowiło wyjście na drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku, jeżeli warunki ewakuacji z tych pomieszczeń spełniają wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a długość dojścia ewakuacyjnego z tych pomieszczeń nie przekracza 20 m;

- w każdym z oddziałów będzie przebywać maksymalnie 25 dzieci, czyli nie więcej niż 30 osób, niemniej jednak oddziały będą posiadać 2 wyjścia, oddalone od siebie o 5m, a szerokość drzwi będzie mieć min. 0,9m szerokości w świetle ościeżnicy oraz min. 2 m wysokości. Długość dojścia ewakuacyjnego z każdego z pomieszczeń nie przekracza 20m. Zatem warunek jest spełniony.

§5 pkt 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Lokal jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal; do wyposażenia lokalu stosuje się gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A”

- Aktualnie budynek szkoły wyposażony jest w gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A oraz hydranty wewnętrzne. W przestrzeni wydzielonych oddziałów przedszkolnych, na korytarzu znajduje się gaśnica. Zatem warunek jest spełniony.

9. Charakterystyka istniejących i przewidywanych zagrożeń

9.1 Zagrożenia środowiska naturalnego

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na  zagospodarowanie terenu ani nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiały do przeprowadzenia inwestycji  posiadają atesty i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

9.2 Zagrożenia higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia

Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urządzeń mogących być zagrożeniem dla higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane elementy spełniają wymagania Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz norm branżowych.

9.3 Bezpieczeństwo pożarowe

- Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na bezpieczeństwo pożarowe

- Projektowane zamierzenie budowlane umożliwia dojazd służb ratowniczych,

- Zabezpieczenie w środku ochrony p-poż oraz instalacja hydrantowa w budynku istniejącej szkoły .

10. Warunki gruntowo-wodne

Projektowane roboty budowlane nie wymagają wykonania badań gruntowych.

11. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Budynek szkoły jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez:

- wejścia do budynku przystosowane do osób niepełnosprawnych

- szerokie trakty komunikacyjne na korytarzach

Jednakże Szkoła Podstawowa im. Prof. Romana Kobendzy, jak i oddziały przedszkolne nie jest obiektem pracy chronionej, czyli nie zatrudnia osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i nie posiada wśród swoich użytkowników osób niepełnosprawnych czy/i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Niemniej jednak projektuje się dwie rampy przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każda z ramp będzie obsługiwać odpowiedni oddział przedszkolny.

opracowała:

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

II. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYŁY

Przesłanianie. Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza spełnia wymagania w zakresie przesłaniania.

§ 13.

1. Odległość budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwić naturalne oświetlenie tych pomieszczeń – co uznaje się za spełnione, jeżeli:

1) Między ramionami kąta 600, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:

a) Wysokość przesłaniania – dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35m,

Warunek spełniony.

b) 35 m – dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m,

Nie dotyczy.

2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w §57 i 60.

Warunek spełniony.

2. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłonionego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesyłającego lub jego przesyłającego części

3. Dopuszcza się sytuowanie obiektu  przesłaniającego w odległości nie mniejszej niż 10 m od okna pomieszczenia przesłaniającego, takiego jak masz, komin, wieża lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokości, lecz o szerokości nie większej niż 3 m, mierząc ją równoległe do płaszczyzny okna.

Nie dotyczy.

4. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą być zmniejszone nie więcej niż połowę w zabudowie śródmiejskiej.

Nie dotyczy.

§ 57.

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w §13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny.

Warunek spełniony.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie - co najmniej 1:12

Warunek spełniony.

§ 60.

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września ) w godzinach 800-1600 , natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 700-1700.

Warunek spełniony.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczeniem wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskim zabudowie uzupełniającego dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Nie dotyczy.

Zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz § 40 (dla placów w zabudowie jednorodzinnej) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza spełnienia wymagań w zakresie zacieniania.

§ 40.

1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Nie dotyczy.

2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21marca i 21 września) w godzinach 1000- 1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.

Miejsce do zabaw dla dzieci znajdować się będzie w holu, na przestrzeni komunikacji.

3. Odległość placów i urządzeń, o których mowa w ust.1, od linii rozgraniczających ulicę, od 			okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów 			powinna wynosić co najmniej 10m.

Nie dotyczy.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OGÓLNYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO –					BUDOWLANYCH, KTÓRE REGULUJĄ WARUNKI LOKALIZACJI.

Dla terenów zabudowanych, analiza rozstrzyga czy w zakresie istniejącego zainwestowania, następuje zmiana warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy (w okresie przeprowadzania analizy).

W wyznaczonym obszarze oddziaływania obiektu nie nastąpi znaczne pogorszenie się warunków użytkowania działek.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRZESŁANEK LOKALNYCH

W obszarze analizowanym po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach będzie możliwe:

1.Uzyskanie warunków zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO PRAWNYCH

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 1. Usytuowanie budynku §13.1 Naturalne oświetlenie – przesłanianie

Warunek spełniony.

Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19.

Warunek spełniony. Miejsca postojowe istniejące przy Szkole Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy.

Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych §23.1.Usytuowanie kontenerów na odpady zgodne z WT czyli 3m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi może powodować ograniczenia możliwości zabudowy sąsiedniej działki;

Warunek spełniony. Śmietnik przy budynku istniejącej szkoły.

USTALENIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej

Nie dotyczy.

Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu

Teren opracowania położony jest poza obszarami objętymi terytorialnymi formami ochrony przyrody. Projektowana inwestycja nie stwarza uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji oraz pola elektromagnetycznego. Przedsięwzięcie nie oddziałuje znacząco na środowisko.

Ochrona obiektów na terenach górniczych i zagrożonych osuwaniem mas ziemnych

Nie dotyczy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Wpływ projektowanego przedsięwzięcia nie wpływa na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

Inwestycja  nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki. Obiekt zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie będzie emitował szkodliwych hałasów i wibracji.

Gospodarka wodno-ściekowa:

Zasilanie budynku w wodę – istniejące, z sieci wodociągowej. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie wody opadowej bez zmian.

6.2 Ochrona gleby:

Planowana inwestycja nie pogorszy istniejących warunków glebowych, nie wystąpi odprowadzenie zanieczyszczeń do gruntu.

6.3 Ochrona środowiska:

Zamierzenie budowlane nie będzie źródłem dodatkowych zagrożeń dla środowiska.  Inwestycja nie emituje substancji szkodliwych do atmosfery. Projektowana inwestycja spełnia warunki w zakresie ochrony środowiska.

6.4 Ochrona przed hałasem:

Projektowana inwestycja nie będzie dodatkowym źródłem hałasu, który nie spełniałby normowych wymagań, projekt uwzględnia wymagania ochrony akustycznej stanowiącej ochronę wnętrz budynków przed hałasem zewnętrznym.

6.5 Gospodarka drzewostanem:

Projekt nie zakłada wycinki istniejących drzew ani żadnej ingerencji w istniejący drzewostan.

6.6 Składanie i wywóz odpadków bytowych:

Śmietniki poza zakresem opracowania, wykorzystywane będą śmietniki istniejące przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy.

6.7 Higiena i zdrowie użytkowników:

Budynek oraz sposób jego użytkowania nie powodują zagrożeń dla zdrowia i higieny użytkowników przedmiotowego i istniejącego budynku oraz otoczenia.. Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego oraz nie naruszy interesu osób trzecich. Zapewni bezpieczeństwo i estetykę obiektu szkolnego. Inwestycja nie wykracza poza zakres granicy objętej opracowaniem.

OŚWIADCZENIE

Wszystkie prace ziemne na działce nr 64 w Łynie będą wykonywane ręcznie. Prace te nie spowodują kolizji ani naruszenia z ewentualnymi istniejącymi sieciami w strefie przedmiotowej działki. Na aktualnej mapie geodezyjnej brak jakichkolwiek możliwości kolizji z sieciami przebiegającymi przez działkę.

opracowała:

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A01   Sytuacja 			 		          1:500

SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Oświadczenia projektanta, kopie uprawnień i przynależności do izb

(Znajdują się w części „dokumentacja formalno – prawna/ załączniki”)														str.

1. ARCHITEKTURA

I. CZĘŚĆ OPISOWA										str.

1.1 Zamierzenie inwestycyjne 									str.

1.2 Podstawa opracowania 									str.

1.3 Informacje ogólne										str.

1.4 Opis budowlany										str.

1.5 Wykończenie wewnętrzne budynku								str.

1.6 Wykończenie zewnętrzne budynku 								str.

1.7 Instalacje wewnętrzne	 								str.

1.8 Instalacje zewnętrzne									str.

1.9 Ochrona środowiska									str.

1.10 Zabezpieczenia przeciwpożarowe								str.

1.11 Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych 					str.

II. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 						str.

III. BIOZ											str.

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA										str.

A02 	 Rzut parteru			       					1:100

A03 	 Zestawienie stolarki							1:100

A04	 Widoki ścian								1:50

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Zamierzenia inwestycyjne

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dostosowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie, 13-100 Nidzica, dz. nr 64, obręb 0012, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, do aktualnych przepisów tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

1.1.2 Zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja dotyczy dostosowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie, 13-100 Nidzica, dz. nr 64, obręb 0012, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja składa się z projektu zagospodarowania terenu oraz z projektu architektoniczno-budowlanego.

1.1.3 Założenia projektowe:

W niniejszej dokumentacji założono konieczność wykonania następujących robót budowlanych:

- Wykucie części podokiennej dwóch okien (po jednym na oddział)

- Wymiana stolarki okiennej (2 sztuki) na stolarkę drzwiową (po jednym na oddział)

- Montaż zewnętrznych ramp dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej

- Wyposażenie korytarza oddziałów przedszkolnych w gaśnicę

- Montaż  drzwi wewnętrznych, oddzielających oddział przedszkolny od korytarza drzwiami o klasie odporności pożarowej EI30.

- Wyposażenie oddziału w oznaczenia kierunków i wyjść ewakuacyjnych (natynkowe)

1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna wraz z pomiarami własnymi

- dokumentacja fotograficzna własna

- zlecenie Inwestora – umowa na wykonanie prac projektowych

- mapa do celów informacyjnych w skali 1:500

- wydane decyzje i uzgodnienia

- ekspertyza techniczna / ocena stanu technicznego budynku

- obowiązujące przepisy i normy

1.3 Informacje ogólne

1.3.1 Lokalizacja obiektu

Teren wykonywanych prac zlokalizowany jest w Łynie, 13-100 Nidzica, dz. nr 64, obręb 0012, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Od strony południowej zlokalizowana jest droga dojazdowa do działki, a od północnej droga wewnętrzna pożarowa.

1.3.2 Istniejące stan zagospodarowania

Na działce zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa im. Prof. Romana Kobendzy.

Obiekt składa się z dwóch części połączonych łącznikiem. Część szkoły, w której zlokalizowane są omawiane oddziały przedszkolne posiada łącznie 2 kondygnacje naziemne, z czego 1 kondygnacja jest poddaszem użytkowym. W pozostałych 2 częściach obiektu zmian nie przywiduje się.

Kategoria obiektu budowlanego – IX – budynku nauki i oświaty oraz budynki szkolne i przedszkolne

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

Obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne i zewnętrzne (1 od strony południowej) oraz w gaśnice.

Budynek jak i jego otoczenie przystosowany jest to prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Istniejący budynek szkoły, biorąc pod uwagę jego stan techniczny nadaje się do adaptacji na oddziały przedszkolne, co potwierdza sporządzona ekspertyza techniczna budynku.

1.3.3 Stan budynku istniejącego

Stan istniejącego budynku szkoły określa się jako dobry. Konstrukcja budynku murowana oparta o ściany podłużne.

Stropy wykonane z płyt stropowych kanałowych. Filary między okienne wykonane z cegły. Ściany wewnętrzne o grubości 25 i 38 cm, wykonane z cegły ceramicznej.

1.3.4  Projektowane zagospodarowanie działki

Planuje się wykonanie dwóch ramp o parametrach wymaganych dla ramp przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Każda rampa zakończona będzie istniejącym chodnikiem. Pozostały zakres zagospodarowania działki nie zmieni się.

1.3.5 Obszar oddziaływania obiektu

Kubatura obiektu ani jego powierzchnia zabudowy nie będzie oddziaływać na obiekty i tereny sąsiadujące. Obszar oddziaływania obiektu w zakresie działki 64. Szczegółowa informacja o obszarze oddziaływania projektu na środowisko – ''II.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU'' dołączona jest do niniejszej dokumentacji projektowej w części opisowej projektu zagospodarowania terenu.

1.3.5 Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy całkowita: ok. 1070 m²

Powierzchnia zabudowy części opracowywanej: ok. 390 m2

Powierzchnia wewnętrzna części opracowywanej: 147,28 m²

Kubatura budynku: ok. 9900 m³

Wysokość budynku:

część I (opracowywana) - 8m

łącznik - 3m

pozostała część budynku - do 10m

Ilość kondygnacji podziemnych: 0

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Powierzchnia wydzielonych oddziałów przedszkolnych:

Oddział przedszkolny nr 1: 42,69 m²

Oddział przedszkolny nr 2: 45,23 m²

Korytarz: 50,18 m²

Przedsionek: 9,18 m²

Pow. łączna: 147,28 m²

1.4 Opis budowlany

1.4.1 Zamierzony sposób użytkowania

Zamierzenie inwestycyjne polega na wydzieleniu z budynku szkoły podstawowej 2 oddziałów przedszkolnych oraz przestrzeń komunikacji, stanowiącą jednocześnie przestrzeń do wspólnych zabaw.

Każdy z oddziałów przedszkolnych posiadać będzie 2 wyjścia ewakuacyjne z Sali. Wyjście ewakuacyjne stanowić będą drzwi o szerokości przejścia 100 cm z otwieranym skrzydłem w kierunku ewakuacji.

Ponadto z każdego z oddziałów będzie zaprojektowane wyjście z budynku, bezpośrednio na zewnątrz, poprzez rampę.

Wszystkie oddziały przedszkolne wraz z wyodrębnioną komunikacją oddzielone będą od pozostałej części szkoły ściankami oddzielenia pożarowego oraz drzwiami pożarowymi o klasie EI30.

1.4.1.1 Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Szkoła jako miejsce pracy nie jest miejscem pracy chronionej, w szkole nie pracują osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Szkoła jako budynek nie jest również wyposażona w dźwig.

Niemniej jednak od strony południowej oraz północnej jedno z okien oddziału przedszkolnego zostanie zastąpione drzwiami ewakuacyjnymi– projektuje się rampy dla wózków inwalidzkich, tym samym zapewnia się drugie wyjście ewakuacyjne z oddziału, poprzez rampę.

1.4.2 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Wydzielenie oddziałów przedszkolnych nie wpłynie niekorzystnie na układ przestrzenny szkoły ani nie wpłynie na formę architektoniczną obiektu. Jednakże na pewno poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników szkoły i oddziałów przedszkolnych.

1.4.3 Układ konstrukcyjny

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Projektowane zamierzenie wpłynie na istniejący układ konstrukcyjny jedynie w zakresie przebić przez ściany.

Konieczne jest wykonanie nowych otworów drzwiowych i w związku z tym wykonanie nowych nadproży.

1.4.4 Opinia geotechniczna i warunki gruntowe

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia badań gruntowych.

1.4.5 Fundamenty

Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na układ fundamentów.

1.4.6 Ściany konstrukcyjne budynku

Planowane roboty budowlane nie wpływają na ściany konstrukcyjne, gdyż wykonanie nowych otworów drzwiowych jest w miejscu istniejących otworów okiennych. Naproże istniejące pozostaje i stanowić będzie nadproże drzwi. Działanie to nie wpływa to negatywnie na układ konstrukcyjny, co potwierdza sporządzona ekspertyza techniczna.

1.4.7 Ściany działowe

Bez zmian.

1.4.8 Przewody wentylacyjne, kominy

Bez zmian.

1.4.9 Nadproża

Bez zmian.

1.4.10 Posadzki

Nie zakłada się wymiany posadzki przy planowanych robotach budowlanych.

1.4.11 Wytyczne dla wykonania elementów konstrukcyjnych

Wykonując elementy żelbetowe zachować bezwzględnie grubość otuliny stosując wkładki dystansowe. Stosować beton oraz stal posiadającą atest. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Szczegółowe wytyczne w części konstrukcyjnej – w dalszej części opracowania

1.4.12 Szczegóły dotyczące pochylni dla niepełnosprawnych

Posadowienie:

Posadowienie pochylni oraz schodów należy ściśle korygować o stan terenu w dniu podjęcia robót budowlanych. W przypadku różnic w terenie należy zgłosić zaistniałą sytuację do inwestora lub inspektora nadzoru. Planuje się posadowienie na stopach fundamentowych których rozmieszczenie należy skorygować z aktualną mapą zasadniczą pobraną w ośrodku geodezyjnych w Nidzicy w celu sprawdzenia czy w miejscu montażu stopy fundamentowej nie występuje kolizja z siecią podziemną. W chwili sporządzania dokumentacji projektowej taka kolizja nie występuje. W otoczeniu sieci i instalacji prace związane z wykopami prowadzić ręcznie. Stropy fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe zbrojone zgodnie z częścią rysunkową.

Pochylnia:

Projektowana pochylnia stanowi układ o łącznej długości 8,05m, podzielona na cześć pochyłą (podjazd), spocznik oraz stopnie schodów.

Początek pochylni rozpoczyna się od wskazanej wysokości terenu 0, następnie poprzez pochylnię  o dł. 6,26m i nachyleniu 8% na podest (spocznik) na wysokości +0,5 m.

Konstrukcja wsporcza osadzona na stopach żelbetowych poprzez kotwy stalowe. Konstrukcja podłużna pochylni stanowi profil L (razem ze spocznikiem i schodami). Rozstaw poszczególnych elementów należy przyjąć z załączników graficznych. Dopuszcza się aby zamocowanie krat odbywało się poprzez przykręcanie. Wszystkie elementy stalowe należy ocynkować i pomalować proszkowo.

Kraty WEMA pozostawia się ocynkowane. Elementy stalowe należy ocynkować od wewnątrz i z zewnątrz. (minimalna grubość pokrycia wynosi 275g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10147. Należy nanieść warstwę podkładową, a na koniec nanieść proszek poliestrowy (min. 60 mikrometrów).

1.5 Wykończenie wewnętrzne budynku

1.5.1 Materiały wykończeniowe dla ścian

-na ścianach murowanych tynki wewnętrzne cementowo wapienne/lub gipsowe III kategorii

-gładź szpachlowa na ścianach wewnętrznych, malowana emulsyjne

Uwaga:

Na narożnikach wypukłych i krawędziach okiennych – listwy wzmacniające

1.5.2 Materiały wykończeniowe dla podłóg

Nie zakłada się wymiany materiału wykończeniowego  przy planowanych robotach budowlanych.

1.5.3 Stolarka  drzwiowa

Należy zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową oraz zamontować nową, zgodną z zestawieniem stolarki drzwiowej.

Należy szczególnie zwrócić uwagę na stolarkę o odporności pożarowej. Została ona oznaczona na rzutach oraz na zestawieniu stolarki.

1.5.4 Parapety okienne wewnętrzne

Bez zmian.

1.5.5 Malowanie

- pozostałe pomieszczenia / dla ścian murowanych – 2 x farba akrylowo – lateksowa w kolorze białym

1.6 Instalacje wewnętrzne

- wodociągowa

- instalacja elektroenergetyczna

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja teletechniczna

Bez zmian.

1.7 Ochrona środowiska

1.7.1 Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie ścieków

Instalacje wody i kanalizacji sanitarnej nie będą modyfikowane. Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne bytowo-gospodarcze odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej.

1.7.2 Ochrona wody i gleby

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na warunki wodne ani nie pogorszy istniejących warunków glebowych, nie wystąpi odprowadzenie zanieczyszczeń do gruntu.

1.7.3 Ochrona przed hałasem

Nie przewiduje się zewnętrznych źródeł hałasu związanych z zastosowaniem rozwiązań technicznych.

1.9.4 Gospodarka odpadami

Odpady komunalne, powstałe w trakcie eksploatacji budynku będą wynoszone w istniejące miejsce gromadzenia odpadów komunalnych, utwardzone, przystosowane do gromadzenia i segregowania odpadów. Miejsca to znajduje się przy Szkole Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy na terenie opracowywanej działki (poza zakresem opracowania). Po segregacji wywóz na składowisko miejskie. Nie przewiduje się gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

1.9.5 Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Budynek szkoły jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania oraz zaopatrzony w energię elektryczną. Usytuowanie obiektu pozwala na podjęcie w przyszłości działań polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, jako źródła energii odnawialnej. Jednakże aktualnie jest to poza zakresem opracowania.

1.10 Charakterystyka pożarowa budynku

1.10.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy całkowita: ok. 1070 m²

Powierzchnia zabudowy części opracowywanej: ok. 390 m2

Powierzchnia wewnętrzna części opracowywanej: 147,28 m²

Kubatura budynku: ok. 9900 m³

Wysokość budynku:

część I (opracowywana) - 8m

łącznik - 3m

pozostała część budynku - do 10m

Budynek Niski (N)

Ilość kondygnacji podziemnych: 0

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Powierzchnia wydzielonych oddziałów przedszkolnych:

Oddział przedszkolny nr 1: 42,69 m²

Oddział przedszkolny nr 2: 45,23 m²

Korytarz: 50,18 m²

Przedsionek: 9,18 m²

Pow. łączna: 147,28 m²

1.10.2. Odległość od obiektów sąsiednich

Od strony południowej odległość do sąsiadującego budynku wynosi około 16m.

Od strony wschodniej budynek styka się z sąsiednim budynkiem.

Od strony zachodniej odległość do sąsiadującego budynku wynosi około 40m.

Od strony północnej odległość do sąsiadującego budynku wynosi około 37m.

1.10.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Typowe dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. Nie przewiduje się przechowywania w budynku substancji palnych (w szczególności materiałów niebezpiecznych pożarowo) w większych ilościach niż dopuszczają przepisy.

1.10.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie oblicza się dla budynków ZL.

Niemniej jednak gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się poniżej 500 MJ/m2.

1.10.5. Kategoria zagrożenia ludzi przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi.

Budynek szkoły stanowi jedną strefę pożarową kategoria zagrożenia ludzi – ZL III -pomieszczenia klasowe na poziomie parteru, piętra oraz sala gimnastyczna wyłącznie dla stałych użytkowników budynku;

Wydzielone oddziały przedszkolne należeć będą do tej samej strefy pożarowej.

1.10.6. Ocena zagrożenia wybuchem.

Budynek nie jest zagrożony wybuchem. W budynku nie występują również strefy zagrożenia wybuchem.

1.10.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek kwalifikuje się do następujących kategorii zagrożenia ludzi: ZL III

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla niskich budynków ZL III  - 8000 m².

Przy powierzchni użytkowej całej szkoły która wynosi 3454 m² nie jest przekroczona wartość nominalna strefy/

1.10.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia prze elementy budowlane.

Klasa odporności pożarowej budynku (wymagana) – „C”.

•	główna konstrukcja nośna 					– R 60,

•	stropy 								- REI 60,

•	ściany zewnętrzne						- EI 30,

•	ściany wewnętrzne                                           			- EI 30,

•	ściany oddzielenia ppoż.					- EI30,

•	drzwi w ścianach oddzielenia ppoż.				- EI 30,

1.10.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne.

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej długości 40 m w części ZL III-budynek niski, Dojścia 30 i 60 na zewnątrz lub do inne strefy pożarowej.

1.10.10 Zgodność zaproponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami.

Budynek po przebudowie będzie spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal w którym są prowadzone oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej:

§§5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Dopuszcza się prowadzenie oddziałów przedszkolnych albo przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 2, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub w jego części(…)”

- Projektowane oddziały przedszkolne projektuje się na pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku Szkoły Podstawowe im. Prof. Romana Kobendzy. Zatem warunek jest spełniony w tym zakresie.

§5 pkt.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

Odniesienie do §4 pkt.2,3,5 oraz pkt 7-10

„Lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia oddziału lub przedszkola”

- Projektowane oddziały przedszkolne po przebudowie będą stanowić zwarty zespół pomieszczeń tj. sal oddziałów, korytarza, przeznaczonego również dla zabawy.

Oddziały przedszkolne są zaprojektowane na pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku szkoły. Zatem warunek jest spełniony.

„Lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;”

- Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia oddziałów przedszkolnych będą wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Zatem warunek jest spełniony.

„ Przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:

- 20m lub

- 40m – w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku”

Do wyjścia ewakuacyjnego istniejącego :

- Przejście ewakuacyjne wynosi 10,66 m  z oddziału nr 1

- Przejście ewakuacyjne wynosi 12,38 m z oddziału nr 2

Ponadto każdy oddział posiadać będzie wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku. Wyjście umożliwi rampa o parametrach stawianych rampom dla osób niepełnosprawnych.

„ Lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim – inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9m.”

- Każdy z projektowanych lokali będzie posiadać dwa wyjścia, tj. dwoje drzwi oddalonych od siebie o 5m, które będą służyć celom ewakuacji. Jedne z drzwi będą prowadzić bezpośrednio na zewnętrz budynku poprzez rampę  przeznaczoną również dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz również posiadać będzie drzwi o odporności ogniowej EI30.  Zatem warunek jest spełniony.

„Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

- Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące;

- wszystkie elementy wyposażenia i wystroju  oddziałów przedszkolnych będą wykonane z materiałów trudno zapalnych oraz nie dymiących, w przypadku wystąpienia pożaru. Zatem warunek jest spełniony.

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

- Nie projektuje się montażu sufitów podwieszonych, zatem to zagrożenie nie wystąpi i warunek jest spełniony.

„W strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne, ani lokale, w których jest sprawowana opieka na dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (…).”

- W projektowanej przestrzeni, w której wydziela się 2 oddziały przedszkolne, nie ma innych lokali przeznaczonych na cele opieki na dziećmi. Wydzielona przestrzeń stanowić będzie zwarty zespół 2 oddziałów z korytarzem; Zatem warunek jest spełniony.

„W lokalu i na drogach z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w szczególności nie występują z tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi”

- W projektowanej przestrzeni spełnione są wymagania właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w szczególności długość dojść ewakuacyjnych, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, jak i klasy odporności dla poszczególnych przegród. Ponadto obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne oraz gaśnice. Budynek szkoły nie posiada warunków, które byłby podstawą do uznania go za zagrażający życiu ludzi.  Zatem warunek jest spełniony.

„Drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują”

- W projektowanej przestrzeni oddziałów przedszkolnych drogi ewakuacyjne będą o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15, a ściany i drzwi oddzielające korytarz oddziałów przedszkolnych od drogi ewakuacyjnej będą o odporności ogniowej EI 30. Zatem warunek jest spełniony.

§5 pkt 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Lokal jest oddzielony od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, w których otwory mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i są wyposażone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru;”

- Lokal po przebudowie będzie oddzielony od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej EI30, a drzwi umiejscowione w tych przegrodach również będą o odporności ogniowej EI30. Drzwi wyposażone będą w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w trakcie pożaru. Zatem warunek jest spełniony.

§5 pkt 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Pomieszczenia lokalu, w których mogą przebywać dzieci, z wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z pomieszczenia, a drugim – inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyprowadzenie dzieci na zewnątrz budynku, z zastrzeżeniem pkt 4;”

- Każdy z projektowanych lokali będzie posiadać dwa wyjścia, tj. dwoje drzwi oddalonych od siebie o 5m, które będą służyć celom ewakuacji. . Korytarz również posiadać będzie drzwi o odporności ogniowej EI30.  Zatem warunek jest spełniony.

§5 pkt 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Pomieszczenia, w których może przebywać więcej niż 30 osób, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, prowadzące bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku drzwiami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia:

a) o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m i wysokości co najmniej 2 m lub

b) drzwiami dwuskrzydłowymi o wysokości co najmniej 2 m posiadającymi nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m

– przy czym dopuszcza się, aby jedno z wyjść stanowiło wyjście na drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku, jeżeli warunki ewakuacji z tych pomieszczeń spełniają wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a długość dojścia ewakuacyjnego z tych pomieszczeń nie przekracza 20 m;

- w każdym z oddziałów będzie przebywać maksymalnie 25 dzieci, czyli nie więcej niż 30 osób, niemniej jednak oddziały będą posiadać 2 wyjścia, oddalone od siebie o 5m, a szerokość drzwi będzie mieć min. 0,9m szerokości w świetle ościeżnicy oraz min. 2 m wysokości. Długość dojścia ewakuacyjnego z każdego z pomieszczeń nie przekracza 20m. Zatem warunek jest spełniony.

§5 pkt 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

„Lokal jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal; do wyposażenia lokalu stosuje się gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A”

- Aktualnie budynek szkoły wyposażony jest w gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A oraz hydranty wewnętrzne. W przestrzeni wydzielonych oddziałów przedszkolnych, na korytarzu znajduje się gaśnica. Zatem warunek jest spełniony.

1.10.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:

- Obiekt należy wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, choć jak widać na załączonej dokumentacji fotograficznej część oznaczeń ewakuacyjnych została już wykonana. W miejscach, gdzie brakuje oznaczeń, należy je doposażyć.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy głównym wejściu do budynku.

- Hydrant zewnętrzny – 1 szt w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły przy wejściu na teren szkoły od strony południowej.

1.10.12. Wyposażenie budynku w gaśnice i inny sprzęt ratowniczy.

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice według wskaźnika :

- jedna jednostka sprzętu o masie 2 kg lub 3 dcm3 na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

1.10.13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości.

Z uwagi na powierzchnię użytkową strefy oddzielenia pożarowego przekraczającą 1000 m2 i kubaturę powyżej  5000 m3 wymaga się zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s lub zapas wody w ilości 200 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia sieć wodociągowa miejska.

1.10.14. Drogi pożarowe

Dla przedmiotowego budynku dojazd pożarowy jest wymagany. Droga jest połączona z budynkiem utwardzonym dojściem. Droga jest o szerokości co najmniej 3m . Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości, od strony północnej i południowej.

1.11 Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych

Szkoła jako miejsce pracy nie jest miejscem pracy chronionej, w szkole nie pracują osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Szkoła jako budynek nie jest również wyposażona w dźwig.

Niemniej jednak od strony południowej oraz północnej jedno z okien oddziału przedszkolnego zostanie zastąpione drzwiami ewakuacyjnymi– projektuje się rampy dla wózków inwalidzkich, tym samym zapewnia się drugie wyjście ewakuacyjne z oddziału, poprzez rampę.

Uwagi końcowe

Wszystkie materiały  budowlane zastosowane w obiekcie muszą odpowiadać PN/EN i posiadać aprobaty techniczne. Wszystkie stosowane, montowane urządzenia i stosowane materiały należy wykonywać i montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producentów, zapewniając stosowne gwarancje. Przed przystąpieniem do robót należy skonsultować się z producentami zastosowanych technologii i materiałów w celu uzyskania pełnych warunków gwarancji. Zarówno w opisie, jak i na rysunkach, nazwy firm i materiałów przyjęto jako wzorcowe. Proponowane materiały nie są wiążące, jednak ich zamienniki muszą posiadać parametry techniczne i właściwości fizyko-chemiczne zgodne lub wyższe z przyjętymi w projekcie. Autor zastrzega sobie prawo do wszelkich rozwiązań architektonicznych zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany mogą być dokonane po uzgodnieniu z autorem projektu.

Opracowała

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

III. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Obiekt:	DOSTOSOWANIE DWÓCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁE PODSTAWOWEJ IM. PROF. ROMANA KOBENDZY W ŁYNIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Adres:		Łyna 26, 13-100 Nidzica, dz. nr 64, obręb 0012, jednostka ewidencyjna 281104_5,

powiat Nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie

Nabywca: 	Gmina Nidzica

Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Odbiorca:	Szkoła Podstawowa im. Prof. Romana Kobendzy

Łyna 26, 13-100 Nidzica

1. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie i dostosowanie oddziałów przedszkolnych w  budynku Szkoły Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY – zasilanie z sieci wodociągowej z przyłącza istniejącego

Planowane działanie inwestycyjne nie wpłynie na średnie zapotrzebowanie na zużycie wody.

3. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – do kanalizacji sanitarnej

Średnia ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych nie ulegnie zmianie.

4. WODY OPADOWE

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych.

5. ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo-bytowe gromadzone są w szczelnych, istniejących pojemnikach usytuowanych w obrębie objętej opracowaniem działki, odbierane na bieżąco przez lokalny Zakład Komunalny. Projektowana inwestycja stanowi uzupełnienie przestrzenne i funkcjonalne istniejącej zabudowy na terenie działki 64, w związku z czym wykorzystuje istniejące śmietniki przy budynku Szkoły Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU

Ogrzewanie poprzez sieć ciepłowniczą.

7. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek zasilany z istniejącego złącza kablowego. Planowane roboty budowlane nie wpłyną na zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

8. HAŁAS

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter robót nie rodzi uciążliwych źródeł hałasu a zatem oddziaływanie akustyczne będzie się mieściło w normie i na terenie działki inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r.

Wartości obliczeniowe W/m2K, są następujące:

| Ściany zewnętrzne nadziemia | U= 0,20 <UMAX |
| --- | --- |
| Dach | U= 0,15 <UMAX |
| Stolarka okienna | U= 0,9 <UMAX |

10. SZATA ROŚLINNA

Bez zmian.

11. OCENA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu, jak również nie oddziałuje negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Czas eksploatacji obiektu nie spowoduje zagrożenia dla środowiska w postaci zanieczyszczeń i naruszeń powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. Dzięki właściwym ustaleniom dotyczącym gospodarki odpadami już na etapie projektowym nie spowodują one powstawania zagrożeń i uciążliwości. Wpływ na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, czas tych działań kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska na etapie budowy zostaną spełnione poprzez odpowiednią organizację robót, dobór materiałów, stosowanie materiałów lub prefabrykatów posiadających certyfikaty i atesty oraz sprzętu i środków transportowych spełniających wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji i obrotu o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, sprawnym sprzętem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie projektowanej technologii zastosowano tradycyjne i sprawdzone rozwiązania, które nie stanowią uciążliwości dla środowiska i ludzi. W wyniku braku szkodliwego oddziaływania na środowisko – tereny otaczające dokumentowaną inwestycje nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

Z uwagi na zakres robót inwestycyjnych nie przewiduje się poważniejszych awarii.

Opracowała:

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

IV. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOSTOSOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁYNIE W ZAKRESIE WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ŁYNA 26, 13-100 NIDZICA, DZ. NR 64, OBRĘB 0012, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5, POWIAT NIDZICKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES

Nabywca:  GMINA NIDZICA, PLAC WOLNOŚCI 1, 13-100 NIDZICA

Odbiorca: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. ROMANA KOBENDZY W ŁYNIE, ŁYNA 26,13-100 NIDZICA

PROJEKTANT

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

428/POKK/2011

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Monika Andrelczyk

PO/KK/162/2007

MARZEC 2022

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projektowana budowa wyżej wymienionego obiektu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi z uwagi na roboty budowlane wykonywane na wysokości oraz w głębokich wykopach. Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. ( Dz. U. nr 47, poz.401 ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Przed rozpoczęciem robót budowlano - montażowych należy zagospodarować teren budowy:

- zamontować tablice informacyjne i ostrzegawcze

- wyznaczyć strefy niebezpieczne

- urządzić składowisko materiałów i wyrobów

Szczególnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy urządzeń do podnoszenia materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz strefy głębokich, wymagających odwodnienia wykopów.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy

2. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji zadania:

- porażenie prądem elektrycznym

Wykonywanie robót przy użyciu sprzętu budowlanego niesie zagrożenie dla pracowników

3. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być:

- kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazań zdrowotnych),

- zaznajamiani - szczegółowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoż. podczas szkoleń zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagane są następujące typy szkoleń:

- szkolenia wstępne ogólne - przed zatrudnieniem,

- zapoznanie z zagadnieniami związanymi z BHP i Ppoż.,

- zapoznanie pracownika z ogólnym zakresem stosowanej technologii związanej z działalnością

zakładu,

- zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy,

- zapoznanie pracownika z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska,

- zapoznanie pracownika z ogólnymi obowiązkami zakładu pracy,

- zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, terenie budowy objętym w projekcie,

- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi występującymi w zakładzie pracy,

- zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi w związku z wykonywaną pracą,

- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy,

- zapoznanie pracownika z obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej

oraz odzieżą roboczą,

- pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,

- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

- poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zakład pracy,

- zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru,

- zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku,

- zapoznanie z udokumentowaną oceną ryzyka na danym stanowisku pracy,

- zapoznanie ze szczegółowymi przepisami z BHP i P.poż dotyczącymi zagadnień na danym stanowisku pracy

- zapoznanie z instrukcjami BHP i Ppoż. Na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne stanowiskowe – przed zatrudnieniem.

- zapoznanie – przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

- szkolenie okresowe

- szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów BHP i Ppoż. oraz instrukcji BHP i Ppoż. w zakładzie pracy.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Na terenie objętym projektem, Wykonawcy winni być wyposażeni są w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z terenu objętego zagrożeniem.

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych wszystkie zabezpieczenia placu budowy powinny być odebrane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

W trakcie realizacji robót budowlano-montażowych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń oraz stosować środki bezpieczeństwa podane i określone przez kierownika budowy, względnie przez uprawnioną osobę.

Ponadto należy przestrzegać firmowych instrukcji bezpieczeństwa przy montażu elementów i urządzeń oraz w czasie wykonywania powłok ochronnych na stalowych i betonowych elementach konstrukcyjnych na budowie.

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych przepisach oraz powinny być utrzymane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się przy zastosowaniu dźwigów dostosowanych do wykonywania robót. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni być przeszkoleni i uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. /Dz.U. Nr 118 poz.1263/.

Pracownicy winni używać środki ochrony osobistej a w szczególności: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze.

Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie zasad:

- pracy w strefach niebezpiecznych, do których zalicza się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów - strefa niebezpieczna nie może być mniejsza niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia, jednak nie może być mniej niż 6,0m; w tej odległości należy ustawić bariery ochronne lub rozciągnąć linki na wysokości 1,1m pomalowane farbą pomarańczową,

- pracy sprzętu zmechanizowanego - sprzęt powinien być rozmieszczony i ewentualnie poruszać się zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy; nie powinien być udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi; powinien mieć trwałe i wyraźne napisy określające dopuszczalny udźwig; ciśnienie lub inne ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji; obszar pracy dźwigu powinien być odpowiednio oznaczony (patrz - miejsca zagrożenia spadkiem przedmiotów); stałe stanowiska pracy powinny być obudowane ze wszystkich stron (kabina operatora dźwigu).

Na budowie należy przestrzegać przepisy Ppoż. powinien być odpowiedni i sprawny sprzęt gaśniczy.

Inwestor przed rozpoczęciem budowy jest zobowiązany złożyć szczegółowy plan BiOZ w jednym egzemplarzu w nadzorze budowlanym oraz jeden egzemplarz winien znajdować się na terenie budowy, w planie należy określić rozpoczęcie robot i zakończenie oraz liczbę zatrudnionych przy określonych pracach.

UWAGI:

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robót zobowiązany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianą stanu, jaki powstał w wyniku katastrofy, z wyjątkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania życia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem się skutków katastrofy - wtedy należy szczegółowo opisać stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miarę możliwości i na fotografiach,

- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie: właściciela, organu nadzoru budowlanego, prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, które opracowało projekt oraz innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegółowych przepisów.

Komunikacja na wypadek ewakuacji lub awarii – ustali kierownik budowy po przygotowaniu projektu placu budowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom opracowuje, w ramach „planu bioz” kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowywania do prac budowlanych.

W przypadku wystąpienia innych zagrożeń podczas prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy zobowiązany jest złożyć uzupełniającą pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych do spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

opracowała:

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

V. CZEŚĆ RYSUNKOWA

# Text boxes

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY